LED SPOT 90W 搖頭電腦燈

美國流明的高亮穩定的90W白色LED燈珠(CBM-360-W)

光輸出相當於傳統的575W搖頭燈 50,000小時使用壽命，低功率消耗

16 比特順滑準確的水準、垂直旋轉分析度

540°/630° 水準掃描，270° 垂直掃描 掃描位置記憶功能，自動復位功能

1個顏色盤，7種顏色加白光 雙向彩虹效果，速度可調

1個旋轉圖案盤，7個可更換圖案加白光（2個金屬圖案和5個玻璃圖案）

速度可調，流水效果，抖動效果及雙向旋轉功能

1個固定圖案盤，9個固定圖案加白光

1個可旋轉的3棱鏡，可雙向變速旋轉

15°光束角度   2米到無限的線性調焦

電子線性光圈 0-100% 線性調光

1-18次/秒高速LED電子頻閃，帶隨機頻閃和脈衝頻閃

Powercon電源輸入輸出  3芯 XLR CANON連接頭輸入輸出

輸入電壓：AC90-260V 50/60Hz

燈珠數量：1顆美國流明高亮90W白色LED燈珠（CBM-360-W)

控制信號：DMX512信號協定, 主從機，聲控或自走功能

控制通道：16個國際標準DMX通道

消耗功率：180W

產品尺寸：291(D)*301(W)*471(H)mm

包裝尺寸：490(D)*370(W)*375(H)mm

淨　　重：12kg

毛　　重：15kg