Magic

### User manual

C-24X

12 / 24迴路DMX調光控制器

12 / 24 channels DMX512 Dimming Controller

Magic Electronic Co., Ltd.

C-24X                           注意事項

為確保本產品之最佳使用狀態，請仔細閱讀本手冊，並將其收藏，以備日後參考。

請將本機裝置於涼爽、乾燥、清潔的地方，遠離窗戶、熱源、過度振動源、灰塵、濕氣及寒冷；避免靠近會發出低沈共鳴的物體 (例如：變壓器、馬達、喇叭)。為防止著火及電擊，請不要將本機曝露在雨水下。

絕不要開啟機殼，若有異物掉入機內，請洽經銷商服務。

請勿太用力操作按鍵，控制鈕或連接線路；當移動本機時，請先拔掉電源線及其它連接線路，請勿直接拉動電線。

機箱上的小孔是用以提供本機適當的散熱通風，若這些小孔被擋住，將導致機內溫度劇升，進而導致線路損壞；因此請不要讓東西擋住這些散熱孔，及置於通風不良處。

請不要嘗試使用化學溶劑清潔本機，因為這可能會損壞機殼或烤漆，請用乾燥清潔的布擦拭即可。

請在確定本機故障前，先閱讀有關本機的操作說明。

長期不使用本機時，請將電源插頭拔掉。

為了避免電擊受損，請在雷雨來臨時將電源插頭拔掉。

請注意不要違反任何有關電源電壓及接地方式之規定。

警告：＊為減少著火或電擊的危險，請不要將本機曝露於雨水或濕氣中。

＊即使本機電源開關已被關閉，只要外部電源線依然接著，本機皆

沒有和交流電源隔離。

C-24X                                 外觀圖視

C-24X                                 規格說明

◆ 12 / 24個控制迴路

◆ 可記憶48組場景

◆ 含20組跳機功能記憶

◆ 12 × 2：12迴路 × 兩預置

24 × 1：24迴路 × 單預置

12 + 12：12迴路 + 12場景 × 4頁

◆ 具A、B雙場景切換

◆ 雙場景切換可調整淡入淡出時間

◆ 可同時執行多組跳機

◆ 可個別調整跳機速度及淡入淡出時間

◆ 每迴路皆有瞬間點亮功能按鍵

◆ 數位信號輸出：DMX512 (1990)

◆ 電源輸入：DC 12V (500mA)

◆ 外觀尺寸：330 × 290 × 80 mm (L*W*H)

◆ 重量：4 kg

C-24X                                     滑桿的操作

按  Mode  鍵切換操作模式。

12 × 2 :

上排的1 ~ 12滑桿，可控制1 ~ 12迴路，受” Master-A ”總控制；

下排的1 ~ 12滑桿，可控制1 ~ 12迴路，受” Master-B ”總控制。

24 × 1 :

上排的1 ~ 12滑桿，可控制1 ~ 12迴路，受” Master-A ”總控制；

下排的1 ~ 12滑桿，可控制13 ~ 24迴路，也受” Master-A ”總控制。

12 + 12:

上排的1 ~ 12滑桿，可控制1 ~ 12迴路，受” Master-A ”總控制；

下排的1 ~ 12滑桿，可控制1 ~ 12組場景，也受” Master-A ”總控制。

※ 在12 + 12，可按“Memory page  1   2   3   4  “鍵，選擇場景頁數。

※ 在12 × 2，A/B場景切換時，可調整Fade滑桿改變切換時間。

※ 按閃爍鍵，即可使該滑桿100 % 輸出（除設定記憶外）。

C-24X                                     設定場景

- 將所有滑桿關到“ 0 “的位置；

- 將“ Master–A “滑桿調到100% 的位置；

- 調整各迴路或場景的滑桿；

- 按  Scene  鍵；

“Scene”的指示燈亮起來，下排滑桿的LED會快速閃爍2次；

如內部無記憶，則LED熄滅；

如內部有場景，則LED亮著；

如內部有跳機，則LED持續閃爍；

5. 再按下排的  記憶閃爍鍵 ，則會將目前的輸出，記憶在該

滑桿內。

C-24X                               修改場景記憶

- 按  Preview  鍵；

- 再按場景的  記憶鍵 ，表示要修改該組場景的記憶。

有記憶在該組場景的迴路，其指示燈會亮起來；

- 調整各迴路滑桿修改迴路的亮度；

4. 完成後，按  Preview  鍵即可。

C-24X                          設定跳機 (場景)

按  Mode  鍵，選擇到“12 + 12”模式

“12 + 12”的指示燈亮起來

- 按  Chase  鍵；

下排滑桿的LED會閃爍2次； 如內部無記憶，則LED熄滅；

如內部有場景，則LED亮著；如內部有跳機，則LED持續閃爍 ;

- 再按下排的  記憶鍵 ；

宣告要將跳機記憶在該滑桿

- 利用各場景滑桿，調到所需的輸出；

- 再按  Scene  鍵；

表示記憶一步

- 重覆3 ~ 4的步驟；

完成跳機各步的設定

- 調整 Fade 或 Speed 滑桿；

設定跳機執行的速度或淡入淡出的時間。

- 再按  Chase  鍵即可。

表示完成跳機的設定。

C-24X                              設定跳機 (迴路)

按  Mode  鍵，選擇到“24 × 1”模式

“24 × 1”的指示燈亮起來

- 按  Chase  鍵；

下排滑桿的LED會閃爍2次；如內部無記憶，則LED熄滅；

如內部有場景，則LED亮著；如內部有跳機，則LED持續閃爍 ;

- 再按下排的  記憶鍵 ；

宣告要將跳機記憶在該滑桿

- 利用各迴路滑桿，調到所需的輸出；

- 再按  Scene  鍵；

表示記憶一步

- 重覆3 ~ 4的步驟；

完成跳機各步的設定

- 調整 Fade 或 Speed 滑桿；

設定跳機執行的速度或淡入淡出的時間。

- 再按  Chase  鍵即可。

表示完成跳機的設定。

C-24X                                      調整跳機速度

方法一：(在調整時，控制器沒有輸出)

- 按  Preview  鍵；

- 再按 跳機記憶鍵 ；

表示要調整該組跳機的速度；

- 調整 “ Speed “及“ Fade “滑桿；

改變漸亮漸暗及跳機的速度；

- 完成後，按  Preview  鍵即可。

方法二：(在調整時，控制器有輸出)

- 按住  跳機記憶鍵 ；

表示要調整該組跳機的速度；

- 調整“ Speed “及“ Fade “滑桿；

改變漸亮漸暗及跳機的速度。

C-24X                                 執行場景及跳機

- 按  Mode  鍵，選擇到” 12 + 12 “模式；

“ 12 + 12“的指示燈亮起來；

- 將所有滑桿關到“ 0 “的位置；

- 將“ Master-A “滑桿調到100% 的位置；

此模式“ Master–B “滑桿無控制功能；

- 按“ Memory page “  1   2   3   4  的按鍵；

選擇要操作的頁數；

- 調整下排1~12記憶滑桿，即可調整12組場景或跳機。

※ 當按“Memory page “  1   2   3   4  的按鍵時，原輸出的場景或跳機並不會立刻消除；

須待該滑桿有被關閉，該滑桿的前一頁輸出，才會被關閉。

C-24X                                        單預置模式

- 按  Mode  鍵，選擇到“ 12 × 1”模式；

“ 12 × 1”的指示燈亮起來；

- 將所有滑桿關到“ 0 “的位置；

此模式“ Master –B “滑桿無控制功能；

- 將“ Master –A “滑桿調到100% 的位置；

- 利用上排的1 ~ 12滑桿可控制1 ~ 12迴路；

利用下排的13 ~ 24滑桿則可控制13 ~ 24迴路。

C-24X                                   兩預置模式

- 按  Mode  鍵，選擇到“12 × 2”模式；

“12 × 2“的指示燈亮起來；

- 將所有的控制滑桿關到“0“的位置；

“Master–B“滑桿“0“的位置是在上方；

- 利用上排的1 ~ 12滑桿，可控制1 ~ 12迴路；

調整“ Master–A“滑桿，即可調整“A“場景的輸出；

- 利用下排的1 ~ 12滑桿，也可控制1~12迴路的輸出；

調整“ Master–B“滑桿，即可調整“B“場景的輸出；

- 同時操作“Master–A“和“Master–B“滑桿，可作兩場景的切換；

調整“Fade“滑桿，可調整A/B場景切換的時間。

親愛的客戶您好：

在您使用本機器時，請記得在背面的記憶電池開關切換

至ON的位置。

謝謝您

# Text boxes

## Magic

A

B

DV 12V

電源輸入

1

2

3

4

scene

chase

preview

12

×

2

24

×

1

12

+

12

Memory page

record

C-24X

電源開關

DMX512 輸出

記憶電池開關

ON

OFF

DC+12V

500 mA

## Magic

A

B

C-24X

1

2

3

4

scene

chase

preview

12

×

2

24

×

1

12

+

12

Memory page

record

## Magic

A

B

C-24X

上排1~12滑桿

Memory page

4

3

2

1

Mode

12 × 2

24 × 1

record

12

+

12

24

×

1

12

×

2

preview

chase

scene

12 + 12

下排1~12滑桿

閃爍鍵

Master-B

Fade

Master-A

## Magic

A

B

B

1

2

3

4

scene

chase

preview

12

×

2

24

×

1

12

+

12

Memory page

record

Scene

下排1~12滑桿

記憶閃爍鍵

上排1~12滑桿

Master-A

## Magic

A

B

C-24X

1

2

3

4

scene

chase

preview

12

×

2

24

×

1

12

+

12

Memory page

record

上排1~12迴路滑桿

Preview

下排13~24迴路滑桿

場景記憶閃爍鍵

## Magic

A

C-24X

B

1

2

3

4

scene

chase

preview

12

×

2

24

×

1

12

+

12

Memory page

record

Mode

Chase

Fade

Speed

場景滑桿

記憶鍵

12 + 12

## Magic

A

C-24X

B

1

2

3

4

scene

chase

preview

12

×

2

24

×

1

12

+

12

Memory page

record

上排1~12迴路滑桿

chase

24 × 1

scene

Mode

下排13~24迴路滑桿

記憶鍵

Speed

Fade

## Magic

A

C-24X

B

1

2

3

4

scene

chase

preview

12

×

2

24

×

1

12

+

12

Memory page

record

Speed

Fade

Preview

跳機記憶鍵

## Magic

A

B

C-24X

1

2

3

4

scene

chase

preview

12

×

2

24

×

1

12

+

12

Memory page

record

Mode

下排1~12滑桿

Master-A

12 + 12

## Magic

A

Scene

C-24X

1

2

3

4

scene

chase

preview

12

×

2

24

×

1

12

+

12

Memory page

record

上排1~12滑桿

12 × 1

Mode

下排13~24滑桿

Master-A

## Magic

A

B

C-24X

1

2

3

4

scene

chase

preview

12

×

2

24

×

1

12

+

12

Memory page

record

上排1~12滑桿

Mode

12 × 2

下排1~12滑桿

Master-B

Master-A

ON

OFF

DMX512

DC+12V

500 mA

POWER

Memory

Battery

C-24X