LED SPOT 150W 搖頭電腦燈 SI-060L

- 大功率150W白色LED燈珠，50,000小時使用壽命，低功率消耗

- 16比特順滑和精准的水準/垂直旋轉，540°/630°水準掃描，270°垂直掃描

- 掃描位置記憶功能，自動復位功能

- 一個顏色盤，7種顏色加白光，雙向彩虹效果，速度可調

- 1個可轉圖案盤，7種可旋轉，可更換的圖案加白光（2個金屬圖案和5個玻璃圖案），速度可調，流水效果，抖動效果，雙向旋轉

- 圖案尺寸：外徑為27.9mm，內徑為23mm

- 1個固定圖案盤，9種圖案加白光

- 1個顆旋轉棱鏡盤，3棱鏡，條紋鏡，霧化鏡，速度可調和雙向旋轉

- 2米到無限的線性電子調焦，專用先進的15°光學系統及均勻光輸出

- 線性電子光圈，線性霧化效果

- 0-100%順滑線性調光

- 1-18次/秒高速頻閃效果,帶隨機頻閃及脈衝頻閃，速度可調LED閉光功能

- 藍色LCD顯示幕，45 最大環境溫度

- IP20防水係數，DB率：55db (3")

- Powercon電源輸入輸出，3芯XLR連接頭輸入輸出

- 輸入電壓：AC90-260V 50/60Hz

- 燈珠數量：1顆大功率150W白色LED燈珠，消耗功率：220W

- 控制信號：DMX 512，主從機，聲控或自走模式（8個內置自走程式）

- 控制通道：16 / 14 / 14個國際標準DMX通道

- 產品尺寸：301(D)*321(W)*547(H)mm 包裝尺寸：495(D)*415(W)*660(H)mm

- 淨　　重：13kg     毛　　重：16kg